Práctica 1 CESI
Componentes y Ensamblaje de un Sistema Informático de uso general
Miguel Ángel Ramírez Ruiz (i62rarum@uco.es)
1. Realizar el ensamblaje mediante la fase de Prueba (TEST) del montaje e ilustrar en la memoria de prácticas los distintos pasos del ensamblaje.
Primero debemos montar la fuente de alimentación dentro de la caja. La introducimos con el ventilador en dirección opuesta a la superficie de la caja y lo atornillamos.

Lo siguiente que debemos hacer es montar los componentes de la placa base. Insertamos el microprocesador en el socket y lo aseguramos. Echamos un poco de pasta térmica sobre él y ponemos el disipador encima, atornillándolo a la placa base.

Después insertamos los módulos RAM en sus ranuras correspondientes y los aseguramos con las pestañas laterales.

Una vez esté lista, atornillamos la placa base a la caja y procedemos a insertar las tarjetas de red, el adaptador WiFi y la tarjeta de vídeo, asegurándolas con su pestaña correspondiente y su tornillo a la caja y placa base

A continuación, procedemos a insertar el disco duro y los lectores de disquetes y DVD.

Después, conectamos los cables SATA, PATA y el de la disquetera a la placa base. También conectamos los cables de la fuente de alimentación a sus correspondientes elementos.

Finalmente conectamos los cables externos del teclado, ratón, vídeo y Ethernet.

Cuestión 1. ¿Qué significado tienen los colores de los cables de una fuente de alimentación?
Los colores de los cables indican su voltaje. Los cables de color negro representan la toma de tierra y el verde es el cable de encendido de la fuente de alimentación.
Cuestión 2. ¿Para qué sirve el disipador?
Sirve para que la CPU no se sobrecaliente y se mantenga a una temperatura aceptable.
Cuestión 3. ¿Cómo se identifica el PIN 1 en los cables PATA?
El PIN 1 de los cables PATA es aquel que está más próximo al cable amarillo. Otra manera de identificarlo es viendo los pines de frente, es el pin cuya esquina superior izquierda está cortada en forma de cuña.
Cuestión 4. Una vez ensamblado el PC, en el arranque y en general, ¿Qué significa 1 ”beep” en el arranque y cual puede ser la causa? ¿Y 2 ”beeps”? ¿Y 5 ”beeps”?
Los “beeps” del arranque, son códigos de error que emite el PC en una Prueba de Encendido (Power-On Self Test). El número de pitidos y su significado varían en función del fabricante de la BIOS. Por ejemplo, en las AMI, 1 pitido significa fallo de refresco de la DRAM; 2 pitidos significa fallo en uno de los tests de hardware; y 5 pitidos significa fallo del procesador.
Cuestión 5. ¿Cuáles son los conectores SATA, Molex y Berg? ¿Cuántos pines tienen cada uno y qué dispositivos se suelen conectar a cada uno de ellos?
SATA: es un conector utilizado para transmitir datos entre la placa base y algunos dispositivos, generalmente discos duros/sólidos y en la actualidad lectores CD/DVD/Blu-Ray.
Molex: es un conector de la fuente de alimentación que da energía a lectores CD/DVD antiguos. En algunos casos también aportan energía a elementos de la caja como ventiladores refrigerantes.
Berg: es un conector de la fuente de alimentación que da energía a discos duros, aunque ya esta cayendo en desuso.
Todos los conectores tienen 4 pines.

2. Realizar el análisis de los componentes hardware de dos PCs e indicar los comandos y/o software utilizado para extraer las características hardware.

Componente	Detalle	PC 1 (casa)	PC 2 (aula)
CPU	Velocidad (GHz)	3,5	3,1
	Caché L2 (MB)	6	3
	Fabricante	AMD	Intel
	Nº núcleos	6	2
	N.º hilos	6	4
Placa Base	Modelo	MSI 970A-G43	???
	Fabricante	MSI	???
	Chipset	AMD 970 SB950	???
Disco Duro	Capacidad (GB)	128	500
	Velocidad (rpm)	..	7200
	Tipo	SSD	HD
Disco Duro 2	Capacidad (GB)	500	...
	Velocidad (rpm)	7200	...
	Tipo	HD	...
Memoria Principal	Capcidad (GB)	8	8
	Velocidad (MHz)	1600	1333
	Tipo	DDR3	DDR3
	Fabricante	Crucial	Kingston
Fuente Alimentación	Potencia (W)	700	290
	Fabricante	Tacens	???
Monitor	Resolución	1920x1080	1920x1080
	Tamaño (“)	24	22
	Fabricante	LG	LG
Tarjeta Gráfica	Modelo	RADEON R9 380	Intel HD 2000
	Velocidad (MHz)	980	850
	Fabricante	MSI	Intel
	Memoria (MB)	2048	???

Para extraer la información, utilicé el comando lshw para extraer la información concreta del procesador y de la memoria; además, busqué el modelo del PC y encontré la lista de componentes que contiene.
Por otro lado, para encontrar las características de mi PC, busqué en la información básica del equipo junto con los nombres de los modelos de los componentes para encontrar todas sus características.

3. Elaborar con ayuda de Internet y/o tiendas comerciales una alternativa completa de PC por menos de 700 € (con monitor, teclado y ratón) orientada a una finalidad.

4. Comparar en una tabla similar a la del punto 2 de la práctica las prestaciones del PC presupuestado y los PCs usados en el punto 2 de la práctica (PC 1 y PC 2).

5. Realizar un análisis comparativo y discusión sobre ventajas y desventajas de cada propuesta.